Изменения.

1.  Метод контурных токов.

1.

2.

11∙(-jXC5 - jXC6 + jXL6 + R6) + 4∙(-jXC6 + jXL6 + R6) = 2 + 6

22∙(R1 + jXL3) + 4∙jXL3 = -2

3. Подставляем численные значения, вычисляем коэффициенты и находим контурные токи.

11∙(- j10 - j25 + j35 + 10) + (5 + j5)∙( -j25 + j35 + 10) = 100 + j100

11∙10 = 100

11 = 100/10 = 10

22∙(10 + j10) + (5 + j5)∙j10 = -100

22∙(10 + j10) = -50 - j50

22 = (-50 - j50)/(10 + j10) = -5 = 5∙ej180°

4. Руководствуясь принципом наложения, находим токи в ветвях, как алгебраическую сумму контурных токов.

1 = 22 = -5 = 5∙ej180°  [А]

2 = 11-22 = 10 – (-5) = 15  [А]

3 = 22+4 = -5 + 5 + j5 =  j5 = 5∙ej90°  [А]

4 = J4 = 5 + j5 = 7,071∙ej45°  [А]

5 = 11 = 10  [А]

6 = 11+4 = 10 + 5 + j5 = 15 + j5 = 15,81∙ej18,4°  [А]

2. Метод узловых потенциалов.

1. Принимаем потенциал узла "4" условно равным нулю (4 = 0)

2. Составляем систему уравнений для узловых потенциалов в общем виде

1∙Y11 + 2∙Y12 + 3∙Y13 = 11

1∙Y21 + 2∙Y22 + 3∙Y23 = 22

1∙Y31 + 2∙Y32 + 3∙Y33 = 33

3. Анализируя схему видим, что между узлами "3" и "4" включен идеальный источник напряжения с нулевым внутренним сопротивлением, поэтому Y33 = ∞,  а 3 = 4 + 2 = 0 +2 = 2.

Преобразовываем третье уравнение (избавляемся от потенциалов первого и второго узлов).

1∙Y11 + 2∙Y12 + 3∙Y13 = 11

1∙Y21 + 2∙Y22 + 3∙Y23 = 22

1∙0 + 2∙0 + 3∙1 = 2

здесь 	Ykk – собственные проводимости узлов (сумма проводимостей всех ветвей, подключенных  к узлу k).

Ykh – взаимные проводимости узлов (сумма проводимостей всех ветвей, соединяющих узлы k и h, взятая с обратным знаком).

kk   – узловые токи (алгебраическая сумма токов всех источников, подключенных к узлу k, при условном отсутствии разности потенциалов между узлами).

Y11 = 1/(-jXC5) + 1/(-jXC6 + jXL6 + R6) = 1/(-j10) + 1/(-j25 + j35 +10) =

= 0,05 + j0,05 = 0,07071∙ej45°

Y22 = 1/R1 + 1/jXL3 = 1/10 + 1/j10 = 0,1 - j0,1 = 0,1414∙e-j45°

Y12 = Y21 = -1/∞ = 0

Y13 = -1/(-jX+) = -1/(-j10) = -j0,1 = 0,1∙e-j90°

Y23 = -1/R1 = -1/10 = -0,1 = 0,1∙ej180°

11 =  -6/(-jXC6 + jXL6 + R6) + 4 = -j100/(-j25 + j35 +10) + 5 + j5 = 0

22 = -J4 =  - 5 - j5 = -5 - j5 = 7,071∙ej225°

4. Подставляем найденные коэффициенты в систему.

1∙(0,05 + j0,05) + 2∙0 + 3∙(-j0,1) = 0

1∙0 + 2∙(0,1 - j0,1) + 3∙(-0,1) = -5 - j5

1∙0 + 2∙0 + 3∙1 = 100

5. Потенциал узла "3" уже известен.

3 = 2 = 100

Определяем остальные потенциалы.

Из первого уравнения находим потенциал первого узла.

1∙(0,05 + j0,05) + 100∙(-j0,1) = 0

1 = j10/(0,05 + j0,05) = 100 + j100 = 141∙ej45°

Из второго уравнения находим потенциал второго узла.

2∙(0,1 - j0,1) + 100∙(-0,1) = -5 - j5

2∙(0,1 - j0,1) = -5 - j5 +10 = 5 – j5

2 = (5 – j5)/(0,1 - j0,1) = 50

6. Определяем токи ветвей.

1 = (2 - 3)/R1 = (50 - 100)/10 = -5 = 5∙ej180°  [А]

3 = (4 - 2)/jXL3 = (0 - 50)/j10 = j5 = 5∙ej90°  [А]

5 = (3-1)/(-jXC5) = ((100 - 100 - j100))/(-j10) = 10  [А]

6 = ((1-4)+6)/Z6 = ((100 + j100 - 0) + j100)/(10 + j10) =

= 15 + j5 = 15,8∙ej18,4° [А]

4 = J4 = 5 + j5 = 7,071∙ej45°  [А]

2 = 6-3 = 15 + j5 – j5 = 15  [А]

Результат решения совпадает с полученным в методе контурных токов.

3.  Построение диаграмм.

1. Находим напряжении на пассивных элементах.

C5 = 5∙(-jXC5) = 10∙(-j10) = -j100 = 100∙e-j90°

C6 = 6∙(-jXC6) = (15 + j5)∙(-j25) = 125 - j375 = 395,3∙e-j71,6°

L6 = 6∙jXL6 = (15 + j5)∙j35 = -175 + j525 = 553,4∙ej108,4°

R6 = 6∙R6 = (15 + j5)∙10 = 150 + j50 = 158,1∙ej18,4°

2. По полученным уравнениям токов и напряжений строим диаграммы.